IP = 1.1.1.1/8
Classe = A
00000001.00000001.00000001.0000001
CIDR = 8
Host = 1.1.1
Gateway convenzionale = 1.1.1.2
Subnet Mask = 255.0.0.0
// 11111111.00000000.00000000.00000000
11111111 // Bloccati i primi 8 bit (1 byte)
Ip Network = 1.0.0.0
AND
// 00000001.00000001.00000001.00000001
// 11111111.00000000.00000000.00000000
// 00000001.00000000.00000000.00000000 = 1.0.0.0
OR
// 00000001.00000001.00000001.0000001
// 00000000.00000000.00000000.11111111
// 00000001.00000001.00000001. 11111111 = 1.1.1.255

Numeri di Host disponibili = 256 * 256 * 256 =
16777216 - 2 = 16777214

IP = 128.1.6.5/12
Classe = B
10000000.00000001.00000110.00000101
CIDR = 12
Host = 1.6.5
Gateway convenzionale = 128.1.6.6
Subnet Mask = 255.240.0.0
// 11111111.11110000.00000000.00000000
11111111.1111 // Bloccati i primi 12 bit
Ip Network = 1.0.0.0
AND
// 10000000.00000001.00000110.00000101
// 11111111.11110000.00000000.00000000
// 10000000.00000000.00000000.00000000 = 128.0.0.0
OR
/ 10000000.00000001.00000110.00000101
// 10000000.0000001.11111001.11111010
// 10000000.0000001.11111111.11111011 = 128.1.255.251

Numeri di Host disponibili =
256 – 240 = 16
16 * 256 * 256 = 1048576 – 2 = 1048574

IP = 200.1.2.3/24
Classe = C
11001000.00000001.00000010.00000011
CIDR = 24
Host = 3
Gateway convenzionale = 200.1.2.4
Subnet Mask = 255.255.255.0
// 11111111.11111111.11111111.00000000
11111111.11111111.11111111.00000000 // Bloccati i primi 24 bit (I primi 3 Byte)
Ip Network = 200.1.2.0
AND
// 11001000.00000001.00000010.00000011
// 11111111.11111111.11111111.00000000
// 11001000.00000001.00000010.00000000 = 200.1.2.0
OR
/ 11001000.00000001.00000010.00000011
// 11001000.00000001.00000010.11111100
// 1001000.00000001.00000010.11111111 = 200.1.2.255

Numeri di Host disponibili =
256 – 2 = 254

IP = 192.192.1.1/22
Classe = C
11000000.11000000.00000001.00000001
CIDR = 22
Host = 1.1
Gateway convenzionale = 192.192.1.2
Subnet Mask = 255.255.252.0
// 11111111.11111111.11111100.00000000
11111111.11111111.111111 // Bloccati i primi 22 bit
Ip Network = 192.192.0.0
AND
// 11000000.11000000.00000001.00000001
// 11111111.11111111.11111100.00000000
// 11000000.11000000.00000000.00000000 = 192.192.0.0
OR
// 11000000.11000000.00000001.00000001
// 11000000.11000000.00000010.11111110
// // 11000000.11000000.00000011.11111111 = 192.192.3.255

Numeri di Host disponibili =
256 – 252 = 4
4 * 256 = 1024 – 2 = 1022

IP = 126.5.4.3/9
Classe = A
11111100.00000101.00000100.00000011
CIDR = 9
Host = 5.4.3
Gateway convenzionale = 126.5.4.4
Subnet Mask = 255.128.0.0
// 11111111.10000000.00000000.00000000
11111111.1 // Bloccati i primi 9 bit
Ip Network = 126.0.0.0
AND
// 11111100.00000101.00000100.00000011
// 11111111.10000000.00000000.00000000
// 11111100.00000000.00000000.0000000 = 126.0.0.0
OR
// 11111100.00000101.00000100.00000011
// 11111100.01111010.11111011.11111100
// 11111100.01111111.11111111.11111111 = 126.127.255.255

Numeri di Host disponibili =
256 – 128 = 128
128 * 256 * 256 = 8388608 – 2 = 8388606

IP = 200.1.9.8/24
Classe = C
11001000.00000001.00001001.00001000
CIDR = 24
Host = 1.1
Gateway convenzionale = 200.1.9.9
Subnet Mask = 255.255.255.0
// 11111111.11111111.11111111.00000000
11111111.11111111.11111111 // Bloccati i primi 24 bit (I primi 3 byte)
Ip Network = 200.1.9.0
AND
// 11001000.00000001.00001001.00001000
// 11111111.11111111.11111111.00000000
// 11001000.00000001.00001001.00000000 = 200.1.9.0
OR
// 11001000.00000001.00001001.00001000
// 11001000.00000001.00001001.11110111
// 11001000.00000001.00001001.11111111 = 200.1.9.255

Numeri di Host disponibili =
256 – 2 = 254

IP = 172.16.0.4/16
Classe = B
10101100.00010000.00000000.00000100
CIDR = 16
Host = 0.4
Gateway convenzionale = 172.16.0.5
Subnet Mask = 255.255.0.0
// 11111111.11111111.00000000.00000000
11111111.11111111.00000000 // Bloccati i primi 16 bit (2 byte)
Ip Network = 172.16.0.0
AND
// 10101100.00010000.00000000.00000100
// 11111111.11111111.00000000.00000000
// 10101100.00010000.00000000.00000000 = 172.16.0.0
OR
// 10101100.00010000.00000000.00000100
// 10101100.00010000.11111111.11111011
// 10101100.00010000.11111111.11111111 = 172.16.255.255

Numeri di Host disponibili =
256 * 256 = 65536 – 2 = 65534